# OPIS TECHNICZNY

# DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA ZADANIA: WYMIANA I NAPRAWA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR. 3 ,66-200 ŚWIEBODZIN UL. ZACHODNIA 2 DZ. NR. 307/4

# 1.Dane ogólne.

# 1.1.  Przedmiot opracowania:   Wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwi

# balkonowych w budynku Publicznego Przedszkola nr. 3

# 1.2. Lokalizacja:                   66-200 Świebodzin ul. Zachodnia 2 dz. nr. 307/4

# 1.3. Inwestor:                              Gmina Świebodzin, 66-200 Świebodzin ul. Rynkowa 2

# 1.4. Zarządca trwały:              Publiczne Przedszkole Nr. 3 w Świebodzinie

# ul. Zachodnia 2.

2. Podstawa opracowania.

2.1.Umowa

2.2. Wypis z rejestru gruntów

2.3. Mapa sytuacyjna w skali 1:500

2.4. Inwentaryzacja okien

2.5. Dokumentacja fotograficzna

2.6.Polskie Normy i przepisy budowlane

# 2.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r o zmianie

# ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020 r poz. 471)

# 2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków

# technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r   poz.

# 1065 )

2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych.

2.10. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003

r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96 poz 959, Nr 238 poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126

poz. 875, z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97 poz. 804, z 2010 r. Nr 75

poz. 474, Nr 130 poz. 871).

3. Usytuowanie budynku.

Budynek stoi przy zbiegu ulic Zachodniej , Wojska Polskiego i Strzeleckiej w Świebodzinie

Składa się z trzykondygnacyjnego budynku głównego przedszkola wpisanego do rejestru

zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Świebodzina, wpisany wraz z tym otoczeniem do

rejestru zabytków pod nr 59 i 2165.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem opracowania:

-Kategoria obiektu: IX

5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:

- nie ulegają zmianie

6.Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego

wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i

kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z

wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów,

o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

- nie ulegają zmianie

7. Charakterystyka stanu istniejącego obiektu

7.1. Przekaz historyczny.

Zabytkowy budynek  Przedszkola  zlokalizowany jest w części północnej miasta przy ulicy

Zachodniej nr. 2 w Świebodzinie .

Budynek główny piętrowy , całkowicie podpiwniczony z poddaszem częściowo użytkowym,

dach drewniany z pokryciem z dachówki karpiówki. Wejście główne do budynku od strony

północnej od podwórka , wejście frontowe nie czynne ze względu na funkcjonalność obiektu.

Dokonano przeglądu istniejącej stolarki okiennej i stwierdzono:

Okna częściowo wymienione na okna z PVC, pozostałe drewniane skrzynkowe i krosnowe z

podziałem historycznym, lecz w dużej mierze bez zdobień na ślemieniu , listwie przymykowej i

słupku.

Natrafiono na okno ze zdobieniami historycznymi w elewacji frontowej na parterze oraz piętrze.

Na parterze okno skrzynkowe, na piętrze okna krosnowe w zabudowanym tarasie.

Projekt obejmuje wymianę   okien w ilości 19 szt. oraz naprawę okna skrzynkowego

historycznego na parterze szt.1, 3 okien krosnowych na piętrze  oraz  jedne drzwi

balkonowe zlokalizowane wewnątrz budynku.

W nowo projektowanych oknach zostaną zachowane zdobienia zgodne z wyglądem okien

historycznych.   Stolarka nowa drewniana z drewna klejonego 3 szybowa i 2 szybowa

zgodnie z obowiązującą normą przenikania ciepła.

Zdjęcie poniżej pokazuje elewację frontową budynku z zaznaczonymi

oknami historycznymi. Zdjęcia elewacji w których będą wymienione okna znajdują się w dalszej

części opracowania

WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ

8. Zakres remontu

8.1. Ocena stanu okien.

●   W budynku głównym do wymiany zostały 19 okien. 4 okna w tym 3 krosnowe  oraz    drzwi

balkonowe- 1 szt.  będzie naprawiana . Stolarka  okienna skrzynkowa oraz krosnowa

czterodzielna w części z zachowaniem  zdobień- okna krosnowe i okno skrzynkowe

w elewacji frontowej, pozostałe okna wymienione prawdopodobnie w latach 60-70 tych

ubiegłego wieku.

● Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany  zachowana jest w stanie postępującej

degradacji: złuszczona farba, liczne uszkodzenia ram i profili  okna, spękana i

uszkodzona struktura drewna.

Okna miejscowo wypaczone. Ogólny stan zachowania okien jest zły.

Wygląd okien i stan techniczny przedstawiają załączone zdjęcia.

OKNO SKRZYNKOWE  HISTORYCZNE DO NAPRAWY I RENOWACJI

OKNO KROSNOWE  HISTORYCZNE DO NAPRAWY I RENOWACJI

SZCZEGÓŁY OKIEN HISTORYCZNYCH

SŁUPEK W OKNACH KROSNOWYCH- FRONT ELEWACJI

OKNO KROSNOWE WYGLĄD OD WEWNĄTRZ Z WIDOCZNĄ SKRZYNKĄ NA ŻALUZJE ORAZ SKRZYNKI NA PROWADNICE- PODDANE ZOSTANĄ  RENOWACJI I ZABEZPIECZENIU

DRZWI BALKONOWE DO NAPRAWY I RENOWACJI

POZOSTAŁE ELEMENTY I STAN TECHNICZNY OKIEN

5.2.   Forma architektoniczna, sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej

zabudowy

Forma architektoniczna   nie ulega zmianie. I wzoruje się na wyglądzie okien istniejących

historycznych

Dla zachowania historycznego wyglądu stolarki okiennej wymaga:

zachowania (z dokładnością w granicach technicznie uzasadnionych odchyleń ± 3 ÷ 5 mm):

> szerokości i wysokości na zewnątrz z zachowaniem zbliżonego podziału

> światła otworu murowanego (otwór nie będzie modyfikowany)

> światła ościeżnicy

> światła przenikającego przez szyby poprzez zachowanie wymiarów otworów okiennych,

> istniejącego podziału stolarki wg dotychczasowych proporcji skrzydeł

> detali architektonicznych, typu ozdobne profile, ozdobne listwy przy szybowe, ozdobne listwy

przymykowe i ślemieniowe, maskownice okapników, ręcznie rzeźbione głowiczki, kolumienki

czy inne elementy dekoracyjne, które występują zostaną odwzorowane w stolarce nowej

Roboty remontowe obejmują wymianę istniejącej stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej I

krosnowej  na nową okienną drewnianą  oraz drzwi balkonowe.

W trakcie wymiany stolarki okiennej przewidziano również renowację  i remont skrzynek na

żaluzje oraz roboty naprawcze po wymianie okna i drzwi balkonowych polegając

na odtworzeniu okładzin ścian i ich malowania farbami emulsyjnymi.

Parapety wewnętrzne z betonu pozostają bez zmian, uzupełnieniu parapetu ze względu na

zmniejszenie grubości okien zespolonych z tych samych materiałów co stare. Parapety zostaną

odnowione. Parapety w oknach na klatkach schodowych lastrykowe pozostają bez zmian,

uzupełnienie parapetu jak wyżej .

6. Zakres robót budowlanych

Zakresem robót  remontowych w budynku jest:

● demontaż i montaż stolarki okiennej  i drzwi balkonowych

● naprawa parapetów wewnętrznych z ich uzupełnieniem

● naprawa i renowacja okna skrzynkowego na parterze, okien krosnowych i skrzynek na żaluzje

oraz drzwi balkonowych

●  wykonać pozostałe okna zgodnie z wytycznymi poniżej

● Parapety zewnętrzne  –gzyms betonowy pozostaje bez zmian

● wykonanie napraw wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem

Projekt obejmuje montaż okien i drzwi balkonowych z   drewna klejonego  trójwarstwowo  w

kolorze białym. Szyby bezpieczne.

● Okienne ościeża zewnętrzne i wewnętrzne otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi w

kolorze jak istniejące.

7. Dane dotyczące materiałów budowlanych .

7.1. Dane ogólne.

Podstawowe wymagania dla okien zawarte w art. 5.1. Prawo budowlane dotyczą:

● bezpieczeństwa konstrukcji

● bezpieczeństwa użytkowania

● bezpieczeństwa pożarowego

● ochrony przed hałasem i drganiami

● oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej

● odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych i ochrony środowiska  zgodnie z

Prawem Budowlanym za dopuszczenie do obrotu i stosowania  okien uznaje się

takie wyroby na które:

● wystawiono certyfikat zgodności zgodnie z dokumentacją odniesienia (norma wyrobu,  a w

przypadku jej braku aprobata techniczna ITB),

● zostały  w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

● oznaczono je znakiem budowlanym ‘’B’’.

Stolarka budowlana powinna odpowiadać ocenie zgodności z normą zharmonizowaną

PN-EN 14351-:2006 „”Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności

ogniowej i /lub dymoszczelności”.

Ocena okien pod względem bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania dokonywana jest

na podstawie  normy zharmonizowanej PN-EN 14351-:2006.

Ocenie zgodności z normą, podlegają cechy stolarki, które zdecydowanie wpływają

na  bezpieczeństwo, ale także na warunki klimatyczne   i komfort pomieszczeń, podczas

całego okresu użytkowania.

Cechami jakimi powinna odznaczać się stolarka są:

● odporność na obciążenie wiatrem- czyli zdolność do przenoszenia sił parcia i ssania, jakie

działają na poszczególne elementy stolarki. Badania odporności na obciążenie wiatrem

przeprowadza się wg PN-EN 1221:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem.

Metoda badania”

● wodoszczelność- okna powinny być odporne na przepuszczenie wody pod ciśnieniem.

Jego wysokość uzależniona jest od siły wiatru przypisanej danej strefie obciążenia wiatrem

oraz wysokości budynku. Badania wodoszczelności przeprowadza się zgodnie z normą

PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność.  Klasyfikacja” na całych zestawach

Okienno- drzwiowych lub na poszczególnych elementach

● przepuszczalność powietrza- stolarka powinna przepuszczać powietrze w taki sposób, aby

zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia przy jednoczesnym  ograniczeniu strat

ciepła. Badanie szczelności przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 „Okna

i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”

● przenikliwość cieplna- jest bardzo ważna cechą stolarki okiennej. Wpływa znacząco na

koszty ogrzewania budynku: wyraża się ją współczynnikiem przenikania ciepła U; jego

wartość jest zależna od strefy klimatycznej i wysokości budynku co jest zawarte w

przepisach techniczno- prawnych

● przenikalność akustyczna- okna mają za zadanie skutecznie chronić przed dźwiękami

docierającymi  z zewnątrz do wnętrza pomieszczeń, budynku: ich zdolność pochłaniania

dźwięku powinna być dostosowane do warunków jakie wymusza otoczenie danego

obiektu.

Oprócz wszystkich parametrów technicznych jakie cechują stolarkę, musi być wygodna,

estetyczna łatwa w utrzymaniu i użytkowaniu. Funkcjonalność i wygoda użytkowania

stolarki zależy od sposobu otwierania skrzydeł.

7.2. Stolarka okienna drewniana- szyby bezpieczne.

Okna uchylno- rozwieralne o kształcie i podziale jak okna stare. Profile nośne drewniane

klejone trójwarstwowo profile o U max=lub< 1,10 Wm2K.  Szyba ze szkła bezpiecznego,

klejona z powłoką niskoemisyjną, jednokomorowa z termo ramką, wypełniona

gazem szlachetnym np. argonem, 4/16/4, o U max= 1,0 Wm2K i 4/16/4/16/4 U max 0,9

Wm2K. Szyby w skrzydłach drzwi balkonowych potrójne.

Współczynnik infiltracji a= 0,3, okna wyposażone  w mikrowentylacje

i rozszczelnienie ręczne, klamki. Stolarka w kolorze białym.

7.3. Pozostałe roboty.

● renowacja i naprawa jednego okna historycznego na parterze- elewacja

frontowa

● renowacja i naprawa  trzech okien krosnowych oraz drewnianych skrzynek na żaluzje oraz

prowadnic - pierwsze piętro –elewacja frontowa

● renowacja i naprawa wewnętrznych drzwi balkonowych

● tynki ościeży zew. I wew. Zwykłe, cementowo-wapienne wykończone gładzią gipsową,

farby zewnętrzne i wewnętrzne emulsyjne, wodoodporne , fasadowe.

8. Wykonanie robót.

8.1.Przygotowanie ościeży.

8.1.1. Przed osadzeniem stolarki okiennej należy sprawdzić dokładność wykonanego ościeża, do

którego ma  przylegać okiennica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża

należy naprawić,

8.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z

Wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

| Wymiary zewnętrzne cm wysokość | Wymiary zewnętrzne cm szerokość | Liczba punktów zamocowań | Rozmieszczenie punktów zamocowań w nadprożu i progu | Rozmieszczenie punktów zamocowań na stojaka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 150 | Do 150 | 4 | Nie mocuje się | Po 2 |
|  | 150-200 | 6 | Po 2 | Po 2 |
|  | Powyżej 200 | 8 | Po 3 | Po 2 |
| Powyżej 150 | Do 150 | 6 | Nie mocuje się | Po 3 |
|  | 150-200 | 8 | Po 1 | Po 3 |
|  | Powyżej 200 | 10 | Po 2 | Po 3 |

8.2.Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym oraz pianką poliuretanowe .

Od wewnątrz pomieszczeń ościeżnice i ramy okienne izoluje się materiałami paroizolacyjnymi (silikony, folie paroszczelne). Od zewnątrz – materiałami paroprzepuszczalnymi (folie paroprzepuszczalne, taśmy z pianki). Gdyby od zewnątrz zamocować izolację paroszczelną, para wodna z ogrzewanych pomieszczeń dostałaby się w miejsce połączenia i skropliła, powodując zawilgocenie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnej nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m

3 mm przy długości przekątnej do 2 m

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć

Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podłoże pod parapet zewnętrzny wykonać  z zaprawy  betonowej   ze spadkiem od okna .

8.3.Renowacja i naprawa okna skrzynkowego, okien krosnowych oraz drzwi balkonowych:

● demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych

● demontaż szyb

● Usunąć farbę olejną preparatami : Środek do usuwania farb Scalpex NW to wysokowydajny

środek rozpuszczający w żelu. Formuła preparatu została oparta na kombinacji częściowo

biodegradowalnych rozpuszczalników, które nie są toksyczne oraz drażniące. Dzięki

temu środek jest praktycznie bezwonny. Nadaje się do usuwania wszelkich powłok

malarskich bazujących na spoiwach organicznych.,  następnie zaimpregnować drewno

środkami ekologicznymi solnymi.

● Wymienić  zniszczone fragmenty drewna w ościeżnicach i skrzydłach, wgłębienia uzupełnić

szpachla stolarską z drobinami drewna w kolorze istniejącego

● Naprawić otwory montażowe zawiasów i półzakrętek

● pomalować jednokrotnie skrzydła okienne farbą olejną lub farbami wodnymi w kolorze

białym

● osadzić odnowione okucia

● oszklić skrzydła nowymi szybami

● spasować skrzydła z ościeżnicą skrzynkową i krosnową

● pomalować okna farbami jak wyżej

● naprawić istniejący próg drzwi balkonowych i pomalować

● naprawić i pomalować skrzynkę na żaluzje i prowadnice przy oknach krosnowych

● osadzić w skrzydłach okiennych i drzwiowych uszczelki odporne na działanie temperatur oraz

światła słonecznego.

9. Obszar oddziaływania obiektu.

Na etapie  sporządzania projektu zagospodarowania działki przeprowadzono analizę mającą

na celu ustalenie obszaru oddziaływania projektowanych wymiany okien biorąc pod uwagę następujące czynniki:

●  zachowanie odpowiednich wymaganych odległości projektowanych  obiektów   od granic z

sąsiednimi działkami budowlany

●  spełnienie wymagań stawianych w decyzji o  warunkach zabudowy

●  zachowania odpowiednich  odległości dla elementów    zagospodarowani działki takich jak

miejsca postojowe, miejsca gromadzenia odpadów stałych itp.

●  występowanie oddziaływań  polegających na emisji hałasu, wibracji ,pyłów , promieniowania ,

spalin, dymów, ścieków oraz odpadów komunalnych

Na podstawie Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r poz. 1332) i warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (tj. Dz. U. z 2019 r   poz. 1065 ). oraz

powyższej analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania  obiektów nie wykracza

poza działkę, na której je zaprojektowano. Obiekty spełniają wymagania narzucone przez

odrębne przepisy i tym nie wprowadzają żadnych ograniczeń w możliwości zabudowy

terenów sąsiednich.

Obszar oddziaływania nie  wykracza poza wnioskowaną działkę nr. 307/4

9. Zagospodarowanie i organizacja placu budowy.

Przed przestąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt

organizacji  i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót budowlanych oraz harmonogram

realizacji tego zadania.

Realizując poszczególne zadania Wykonawca na swój koszt dostarczy wszelkie niezbędne zabezpieczenia placu budowy oraz jego kompletne oznakowania, informujące o ewentualnym zagrożeniu.

Zabezpieczenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby zachowane były  przepisy BHP zarówno dla robotników wykonujących dane zadanie ( praca na wysokości) jak i dla osób poruszających się w obrębie budynku ( lokatorzy, przechodnie).

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie  oznakowany. W miejscach szczególnie niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia, a teren ogrodzić i wykonać sztywne zadaszenie nad wejściem do budynku.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy niezbędny do gaszenia ewentualnego pożaru. Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w taki sposób , aby były one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w oznakowanych   i zamkniętych pomieszczeniach.

Czasowy magazyn będzie znajdował się na terenie budowy, w miejscu wskazanym przez Inwestora o ile nie będzie to zagrażało zdrowiu i życiu pracowników. Składowisko będzie  spełniało wymogi ochrony przez pożarowej oraz przepisów BHP.

Do realizacji powyższego zadania Wykonawca zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z takiego sprzętu i urządzeń, które są  do tego celu przeznaczone. Sprzęt ten winien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zabezpieczony w taki sposób, aby nie zagrażał zdrowiu i życiu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość transportowanych materiałów i urządzeń . Liczba środków transportu należy tak dobrać, aby zapewnić terminowe prowadzenie prac przy realizacji powyższego zadania.

Wykonawca  zobowiązany jest  do pokrycia kosztów wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.

Wykonawca odpłatnie korzysta w trakcie realizacji robót z energii elektrycznej dostarczonej przez Inwestora.

Opracował: